## Slide 1
ДЕНТАЛНИ ЛЕГУРИ
Предметен наставник: Дорина М.Петковска
Предмет Технологија на матерјали

## Slide 2
овие легури биле составен дел во
стоматолошките надоместоци
во повеќе од 70% од стоматолошката
протетика кон крајот на дваесетиот век
легури за метал - керамички надоместоци

## Slide 3
легури за метал - керамички надоместоци
основна особина на овие легури e да бидат
многу цврсти поради тоа што
металкерамичките конструкции мораат во
базниот дел (металот) да бидат многу тенки

## Slide 4
легури за метал - керамички надоместоци
хронолошки како и по составот легурите за метал керамичките надоместоци се делат
на :
високоблагородни
благородни
неблагородни легури

## Slide 5
легури од злато за метал-керамика
голема биоинертност и одлично врзување за керамиката
ги има со различен хемиски состав но сепак како најтранспарентни и нajексплоатирани се легурите со следниот состав:

## Slide 6
злато - платина - паладиум легура
содржи до 87% злато 11% платина и 9% паладиум
обезбедува постојаност некорозивност во било која средина добра ливност и фина структура на одлевокот

## Slide 7
злато - платина - паладиум легура
додатоци на неблагородни метали
помалку од 1% - ги подобруваат својствата
слабост на легурата: 
мал модул на еластичност не треба да се изработуваат многу грацилни метални конструкции

## Slide 8
злато - паладиум - сребро легура
составена е од злато (39-77%)
паладиум до 35 % и сребро (8-22%)
се користи за моделирање и на пограцилни метални конструкции но затоа пак поврзувањето на среброто со кислородот може да доведе до порозност и пребојување на порцеланот 

## Slide 9
содржи злато (45-55%) паладиум (45-55%) останати неблагородни метали до 1% цената на оваа легура ја прави попристапна правопропорционално со зголемување на процентот на паладиумот се зголемува тврдината и крутоста
злато - паладиум легура

## Slide 10
може да се користат три основни легури на паладиумот : со сребро бакар и кобалт
овие легури поседуваат добри физичко - механички карактеристики но заради големата застапеност на паладиумот а потoa и нa среброто и бакарот покажуваат афинитет кон кислородот што се манифестира со негативен ефект 
легури на паладиум за метал - керамика

## Slide 11
овие легури спаѓаат во групата на неблагородни легури при што едниот и другиот метал во својата легура учествуваат со 60 - 80%
легури на никел
- најголема примена
- ниска цена
- присаство на токсичен берилиум 
- алергија кон никел 
основен додаток на овие легури е хромот

## Slide 12
легури на никел
специфичности :
- легурите тешко се леат
- одливците се слабо компактни
- тешко се обработуваат
- тешко се одстрануваат оксидите

## Slide 13
легури на кобалт
легурите од кобалт се биолошки по прифатливи
Кобалт - биотолерантен метал
основа на легурата = кобалт - хром -молибден
останати додатоци во траги:
(титан вирониум и др.)
титанот влијае на електрохемиска постојаност на легурата одличен спој метал - керамика

## Slide 14
современи легури за изработка на парцијални - скелетирани протези не се изработени од Co – Cr - Ni (кобалтхромникелова легура), туку наместо никелот се легираат со молибден - Мо, па се Co-Cr-Mo.
легури за парцијални протези

## Slide 15
Co - кобалтот во легурата ги внесува своите особености на голема цврстина и одлична ливност
кобалтот со хромот прават голем број на цврсти раствори кои зависат од нивниот сооднос
легури за парцијални протези

## Slide 16
Cr - хромот е втор елемент застапен во легурата помеѓу 27-31%
одговорен е за хемиската стабилност на легурата бидејќи ја прави електрохемиски постојана
Мо - молибден застапен е од 4,5-5,5% има висока точка на топење (2630°C) неговите атоми се центри на кристализација
легури за парцијални протези

## Slide 17
во поново време се додаваат платина и паладиум
- подобра биолошка прифатливост -
висока точка на топење 1320-1420 Т
при ладење легурата се контрахира за 2,12-2,24%
суперлегура-издржува големо оптеретување
легури за парцијални протези
во легурите присутни се манган, силициум, јагленород и други елементи за подобрување на својствата

## Slide 18
титан и легури на титан
биокомпатибилноста на овој материјал ја условува иднината во современата стоматологија со примена во ендодонцијата, ортодонцијата, протетиката, при тоа фаворизирајќи се во имплантологијата како ненадминат материјал за имплантанти

## Slide 19
во стоматологијата се применува како:
комерцијално чист титан
застапеност на титанот (Ti) од 99,75%, кислород (O2) 0,25%
во траги азот (N2) јагленород (C), водород (H2)
како неблагороден и најреактивен метал оксидира и се јавува како TiO2, TiO, Ti2O5 при што го прави металот отпорен на корозија, биоинертен и стабилен.

## Slide 21
најпозната легура е Ti-6Al-4V
содржи титан (Ti) 90%,
aлуминиумот (Al) е присутен со 6%, обезбедувајќи ја стабилноста на легурата
зголемената тврдина и цврстина е резултат на содржаниот ванадиум (V) со 4%
легури на титанот

## Slide 22
топењето и леењето изискува голема специфичност:
оваа легура бара висока технологија и значително висока температура на леење од 1670° C, во строго обезбедени услови (вакуум или инертни гасови)

## Slide 23
Челик
легура на железо (Fe) и јагленород (C)
во зависност од процентуалната застапеност на јагленородот се детерминира и употребата: ковaњe или леење.

## Slide 24
за да се корегира специфичната и негативна карактеристика на челикот оксидацијата на железото, да се однесува како хетерогена и електрохемиски непостојана легура се легира со хром или никел

## Slide 25
Жица
денталната индустрија за потребите на стоматологијата и нејзините гранки, како ортодонција, протетика, произведува жица од различни легури: челик што не кородира; Co-Cr-Ni; Ni-Ti; легури на злато; и поретко Pd-Au-Pt и Pd-Ag-Cu.

## Slide 26
добивањето на жицата е процес на влечење и пресување на одливките низ сe потесни отвори додека не се добие потребниот пресек
сe менува обликот на кристалите, тие се издолжени и влакнести, давајќи и на жицата карактеристични својства

## Slide 27
компатибилност во однос на оралните ткива, електрохемиска постојаност и отпорност кон корозија како и можност за манипулација без кршење