## Slide 1: Хидропневматска техника
Делови на хидраулични склопови

## Slide 2
ХИДРАУЛИЧНИ РАЗВОДНИЦИ
Разводниците се хидраулични компоненти кои служат за управување во хидрауличните системи, т.е. разведување на работната течност во поодделни делови на хидрауличниот систем. Со помош на разводниците се насочува работната течност во соодветни извршни уреди (хидромотори, хидроцилиндри).
Според својата конструкција разводниците се делат на:
- клипни разводници
- плочести разводници
- вентилски разводници.

## Slide 3
Според бројот на определени положби на вклучување има:
- двоположбени разводници, кои имаат две положби на работниот орган
- трополжбени, кои имаат три различни положби на работниот орган
- четвороположбени, со четири различни положби на работниот орган.
Според бројот на приклучни отвори, т.е. водови се разликуваат разводници со два, три, четири, пет и шест приклучни отвори.
Според начинот на активирање се разликуваат:
- со рачно или ножно активирање
- со механичко активирање
- со хидраулично активирање
- со пневматско активирање
- електромагнетно активирање.
Според принципот на дејство се разликуваат:
- разводници со директно дејство чиј сигнал на управување дејстува непосредно врз работниот орган на разводникот (клип, плочест елемент и сл.)
- разводници со индиректно дејство чиј сигнал на управување дејствува врз неговиот работен орган преку додатен уред.

## Slide 5
КЛИПНИ РАЗВОДНИЦИ
Разводниот елемент кај овој тип на разводници е цилиндричен клип кој може да биде со аксијално (надолжно) движење на клипот и со кружно движење на клипот.
Разводниот елемент кај разводниците со аксијално движење на клипот при своето движење ги отвораат, т.е. затвораат приклучоците за довод и одвод на работната течност. На сл. 1.27 прикажан е клипен разводник 3/2 за управување на работен цилиндер со еднострано дејство.
Составните делови на овој разводник се:
1 тело на разводникот
2 разводен елемент – клип
P приклучен отвор за потисниот вод
Т приклучен отвор за резервоарот
А приклучен отвор за работниот цилиндер.

## Slide 7
На сл. 1.27а клипот е поместен во лево со што е отворен преминот на работната течност од потисниот вод кон работниот цилиндер. Истовремено повратниот вод е затворен.
На сл. 1.27б клипот е поместен во десно со што е отворен преминот на работната течност од работниот цилиндер кон резервоарот, а истовремено потисниот вод е затворен.
На сл. 1.28 прикажани се положбите при транспортирањето на работната течност кај клипен разводник 4/3 со кој се управува работен цилиндер со двострано дејство.

## Slide 9
Разводниот елемент кај разводниците со кружно движење на разводниот елемент, кој обично е со цилиндричен, а поретко со кружен облик, прави кружно движење при заземање на определени положби на вклучување. Кружниот разводен елемент мора да биде урамнотежен во однос на статичката сила на притисок на работната течност, зашто во спротивно ќе биде притиснат на едната страна, при што би се развиле големи сили на триење. Кружните разводни елементи се урамнотежуваат со дијаметрално спротивно дејствување на притисокот на работната течност врз вртливиот елемент.

## Slide 10
ПЛОЧЕСТИ РАЗВОДНИЦИ
Разводниот елемент кај овие разводници е плоча во која се направени канали и која може аксијално да се поместува.
На сл. 1.29 е прикажан плочест разводник со аксијално (транслаторно) движење на разводниот елемент, чии составни делови се:
1 тело на разводникот
2 плоча – разводен елемент
3 пружина
4 чаура.

## Slide 12
На сл. 1.29а плочата 2 е поместена во лево со што работната течност поминува од потисниот вод P преку водот А во првата работна комора од работниот цилиндер. Истовремено, работната течност која се наоѓа во втората работна комора од работниот цилиндер клипот ја потиснува преку водот B во резервоарот Т.
На сл. 1.29б плочата 2 е поместена во десно со што работната течност поминува од потисниот вод P, преку водот B кон втората работна комора од цилиндерот. Истовремено , работната течност која се наоѓа во првата работна комора од цилиндерот се потиснува преку водот А во резервоарот Т.
Пружината 3 преку чаурата 4 постојано ја притиска разводната плоча до телото на разводникот, со цел да се обезбеди потребното заптивање.
Освен овие постојат и плочести разводници со кружно движење на разводниот елемент (сл. 1.30) чии составни делови се:

## Slide 14
На сл. 1.31 прикажан е вентилски разводник со следните составни делови:
1 тело на разводникот
2 разводен елемент
3 бреговита оска
4 брегови

## Slide 16
При вртење на бреговитата оска 3,бреговите 4 ги потиснуваат разводните елементи, наизменично. Како што е прикажано на сл. 30 вториот и четвртиот разводен елемент се притиснати надолу и се отвораат, а првиот и третиот вентил се затворени. Вториот вентил го отвора преминот кон првата комора од работниот цилиндер А, а четвртиот вентил го отвора преминот од втората комора В кон резервоарот Т. При следното завртување на бреговитата оска 3 се отвораат првиот и третиот вентил, а вториот и четвртиот се затворени. Со ова преку првиот вентил се остварува премин на работната течност до втората комора од цилиндерот В, а преку третиот вентил се празни првата комора од цилиндерот А во резервоарот Т.

## Slide 17
ВЕНТИЛИ
Компонентите со кои се управува со хидрауличниот систем и со кои се регулираат притисокот и протокот или се спречува преминувањето на работната течност се викаат вентили.
Според намената вентилите се делат на:
- притисни вентили
- проточни вентили
- насочувачки вентили.

## Slide 19
Принципот на работа на вентилот на сл. 32 се заснова врз рамнотежа на силата на притисок на работната течност и силата на пружината. Сè додека силата на притисок на течноста е помала или еднаква на силата на пружината, конусот 3 (може да биде топче или клип) останува во своето седиште.
Кога силата на притисок на течноста ќе ја премине силата на пружината, конусот 3 на вентилот се поместува од своето седиште собирајќи ја пружината 2 со што се остварува врска меѓу потисниот вод P и преливниот отвор кон резервоарот 5. При намалување на притисокот на течноста под притисок на отворање, вентилот повторно се враќа во своето седиште.
Конструкцијата на вентилот за ограничување на притисокот е таква што со завртката за подесување 4 се овозможува подесување на притисокот на отворање на вентилот. Најчесто вентилот се подесува на притисок кој е за 10 – 20% поголем од номиналниот притисок.

## Slide 20
Во хидрауличните системи со високи работни притисоци, пречниците на влезните отвори на вентилите со директно дејство се ограничени на големина од 25 mm. При поголеми вредности на пречникот димензиите на пружината добиваат големи вредности со што вентилите би биле гломазни. За да се избегне ова се користат вентили за ограничување на притисокот со индиректно дејство.
Вентилите за ограничување на притисокот се поставуваат што поблиску до уредот за чија заштита се наменети. За заштита на хидрауличните уреди од ненадејни, моментни порасти на притисокот (пр. хидрауличен удар) се препорачува примена на вентили со директно дејство бидејќи поради минималните маси на своите делови тие реагираат побрзо од оние со индиректно дејство.

## Slide 21
Вентилите за ограничување на притисокот се со повремено дејство, т.е. се отвораат само тогаш кога притисокот ќе порасне над дозволената вредност.
Освен нив постојат и вентили кои се со постојано дејство, т.н. преливни вентили кои се наменети за одржување на дадениот притисок на работната течност што се постигнува со непрекинато одведување на дел од течноста во резервоарот.
Принципот на работа на овие вентили не се разликува од принципот на работа на вентилите за ограничување на притисокот. Како преливни вентили се користат и вентилите за ограничување на притисокот со индиректно дејство.

## Slide 23
Преку водот I, низ каналот а се доведува работната течност од првиот систем, до долната челна поправина на клипот 4 (сл. 32а). Кога силата на притисок на течноста ќе ја совлада силата на пружината, клипот 2 се движи нагоре и овозможува премин на течноста од водот I кон водот II.
Редоследниот вентил прикажан на сл. 32б овозможува премин на работната течност од водот I кон водот II дури тогаш кога под долната челна поправина на клипот ќе се доведе управувачки притисен сигнал pсиг.
Редоследните вентили се вградуваат на места каде што е потребно, повремено да се вклучува – исклучува дел од системот кој треба да работи кога работниот притисок ќе достигне определена вредност.

## Slide 24
ВЕНТИЛИ ЗА РАСТОВАРУВАЊЕ НА ПУМПИ
Во хидрауличните системи со пумпа со константен работен волумен и потрошувачи (мотори, цилиндри) кои повремено работат се користат уреди за автоматско растоварување на пумпите (инаку се викаат автомати за празен όд). Овие уреди по достигнување на дадениот притисок ја префрлаат пумпата на празен όд.
На сл. 1.34 прикажан е таков уред за растоварување на пумпите со следните делови:
Работната течност доаѓа од пумпата преку влезниот канал 1 до вентилот за растоварување на пумпата. Кога топчето 3 е во затворена положба, течноста струи преку водот 2, неповратниот вентил 7 и вертикалниот канал 9 кон хидропневматскиот акумулатор 10. Од таму преку разводникот 11 течноста струи кон цилиндерот 12 (сл. 33а).

## Slide 26
Ако притисокот во хидрауличниот систем и хидропневматскиот акумулатор 10 се зголеми над вредноста која е определена со пружината 5, течноста преку каналот 8 дејствува врз клипот 6 со што се совладува пружината 5, и клипниот лост 4 и топчето 3 се поместуваат во лево (сл. 33б), т.е. вентилот се отвора. На тој начин се остварува врска меѓу влезниот канал 1 и резервоарот.
Неповратниот вентил 7 го спречува празнењето на акумулаторот 10. По опаѓање на работниот притисок во акумулаторот 10 до вредноста на притисокот во пружината 5, таа може да го врати клипот 6 назад, а заедно со него се враќа и топчето 3 со што вентилот се затвора и се прекинува директната врска на пумпата
со резервоарот.

## Slide 27
РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК
Регулаторите на притисок се користат во хидрауличните системи каде една пумпа напојува повеќе потрошувачи со различни притисоци.
Тие го намалуваат притисокот на потребната вредност, која ја одржуваат константна на излезот. Тој всушност е придушник со автоматско дејство чија големина на отпорот во секој момент е еднаква на разликата меѓу променливиот притисок pvl на влезот на вентилот и константниот редуциран притисок piz на излезот.
Наједноставен облик на регулатор на притисок е прикажан на сл. 1.35.

## Slide 30
Во притисниот електричен прекинувач (сл. 1.36а) притисокот на работната течност дејствува врз мембраната 1 која е потпрена на пружината 3. Кога мембраната 1 ќе се свитка надолу го потиснува лостот 2 кој го вклучува електричниот прекинувач 4. Така добиениот електричен сигнал, обично се одведува до електрохидрауличните компоненти на системот за управување. Со намалување на работниот притисок во инсталацијата, мембраната 1 се повлекува нагоре, пружината 3 се ослободува, лостот 2 се подигнува нагоре и електричното коло се прекинува.

## Slide 31
Кога работниот притисок во хидрауличниот систем ќе ја надмине дозволената вредност, течноста навлегува во притисниот електричен прекинувач (сл. 1.36б) преку влезниот канал. Притисокот на течноста дејствува врз вентилот за ограничување на притисокот 1 и совладувајќи ја пружината 2 овозможува навлегување на течноста во просторот над клипот 3. Дејствувајќи врз челото на клипот течноста го турка надолу при што се затвора електричното коло со допирање на клипницата врз електропрекинувачот 6. На тој начин системот за управување на хидрауличниот систем го прекинува доводот на работна течност.
Кога ќе се намали притисокот во системот силата на пружината 2 го затвора вентилот за ограничување на притисокот 1, а клипот 3, под дејство на пружината се враќа нагоре, ослободувајќи го прекинувачот 6. Течноста над клипот 3, преку придушниот вентил 5 и неповратниот вентил 4 се враќа во системот.

## Slide 32
ПРОТОЧНИ ВЕНТИЛИ
Задачата на вентилите за проток во хидрауличниот систем е да го регулираат протокот, односно да го менуваат или да го одржуваат константен. Промена на протокот најчесто се прави со промена на пресекот на струјата на течноста.
ПРИДУШНИ ВЕНТИЛИ
Придушен вентил претставува локален регулиран, или нерегулиран отпор, кој се поставува на патот на струењето на течноста. Ограничувањето на протокот се постигнува со намалување на напречниот пресек на каналот и одведување на еден негов дел во резервоарот. Бидејќи придушното регулирање на протокот се заснива на претворање на енергијата на притисок во топлина ваквиот начин на регулирање на протокот се користи, првенствено во хидрауличните системи со мали моќности.

## Slide 36
Со придушниот вентил 1 се регулира големината на напречниот пресек А низ кој треба да струи течноста со константен проток Qm кон хидромоторот 8. Регулирање се прави и на пaдот на притисокот Δp меѓу притисоците во каналот S и каналот 6 пред хидромоторот. Тој пад треба да има константна вредност.
Со промена на режимот на работа на хидромоторот 8 се менува и вредноста на Δp. Зголемената вредност на притисокот преку каналот 2 дејствува врз клипот 3 од горната страна, со што се совладува пружината 4 и го поместува клипот надолу. Така се зголемува напречниот пресек на отворот А1 низ кој преку преливниот канал 5 се одведува течноста во резервоарот Т. На овој начин се намалува притисокот во каналот Ѕ. Ова доведува до постигнување на регулираната вредност на Δp и под дејство на силата на пружината 4 клипот 3 се враќа во нормална положба.
На сл. 1.39 прикажан е вентил за регулирање на протокот без преливен отвор кон резервоарот со следните делови:

## Slide 38
Регулирањето на Δp на константна вредност се прави со промена на напречниот пресек А.
Ако се зголеми напречниот пресек А во каналот Ѕ ќе се зголеми притисокот, со што се зголемува и падот на притисокот Δp. Зголемениот притисок преку каналот 3 дејствува врз клипот 4 од долната страна, совладувајќи ја пружината 5. Со тоа клипот 4 се движи нагоре и го намалува напречниот пресек А, т.е. протокот на течноста низ него кон каналот Ѕ. На овој начин падот на притисокот Δp се враќа на регулираната вредност, а големината на протокот кон хидромоторот 2 останува на константна вредност.

## Slide 40
Работната течност под притисок влегува во разделувачот на проток, се дели на две страни, поминува низ придушните плочки 2 и стигнува во коморите 3. Ако е ист притисокот во коморите 3, пливачкиот клип 4 е на средина и протоците се еднакви со што и притисоците р1 и р2 се еднакви.
При промена на оптоварувањето во еден од работните цилиндри се создава разлика на притисоците во коморите 3 поради што пливачкиот клип 4 се поместува кон комората со помал притисок и делумно го затвора соодветниот отвор. На тој начин се намалува протокот во соодветниот работен цилиндер сè додека не се изедначат притисоците.
За да се движат клиповите со клипниците со иста брзина, притисоците во работните цилиндри треба да се еднакви.

## Slide 41
ВЕНТИЛИ ЗА НАСОЧУВАЊЕ
НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ
Првенствена улога на вентилите за насочување, во хидрауличниот систем е да ја насочат течноста, односно да го спречат протекувањето на течноста во една, а да го пропуштат во друга насока. Тоа се неповратните вентили.
Неповратниот вентил конструктивно е многу сличен на вентилот за ограничување на притисокот. Разликата е во тоа што силата на пружината на овој вентил е мала, но доволна за да обезбеди сигурно поставување на вентилот во седиштето.
На сл. 1.41 прикажани се неповратни вентили чии составни делови се:
1 елемент за затворање – конус
2 пружина
3 седиште на вентилот.

## Slide 44
Во телото на двојно неповратниот вентил сместени се два неповратни вентили 1 и 2. Меѓу нив се наоѓа пливачки клип 3. Работната течност под притисок доаѓа низ отворот А, го отвора неповратниот вентил 1 и низ отворот А1 оди во левата комора од хидроцилиндерот. Истовремено, работната течност од водот А го притиска пливачкиот клип 3 на десно, со што тој со својот десен крај го отвора неповратниот вентил 2 со што , пак се овозможува враќање на работната течност од десната комора од хидроцилиндерот, преку отворите В1 и В во резервоарот. Потоа разводникот ја пренасочува струјата на работната течност така што таа доаѓа од отворот В, го отвора неповратниот вентил 2 и низ отворот В1 оди во десната комора од хидроцилиндерот. Истовремено работната течност која дошла од отворот В го поместува пливачкиот клип 3 во лево, кој пак го отвора неповратниот вентил 1 со што се овозможува враќање на работната течност од левата комора на хидроцилиндерот, преку отворите А1 и А во резервоарот.
Ако не доаѓа работна течност под притисок во двојно неповратниот вентил, тогаш неповратните вентили 1 и 2 ја затвораат течноста која се наоѓа во хидроцилиндерот блокирајќи го неговиот клип во определена положба.

## Slide 45
ХИДРАУЛИЧНИ МОТОРИ
Хидрауличните мотори, како извршни органи, се уреди за претворање на хидрауличната енергија, добиена од пумпата, во механичка работа.
Според видот на движењето кое го остваруваат се делат на:
- мотори со кружно движење или хидромотори
- праволиниски, кои инаку се викаат работни цилиндри.
Моторите, главно се со константни волумени, но се користат и мотори со прилагодливи волумени.

## Slide 48
Работната течност со определен притисок влегува во моторот низ отворот Р и дејствува врз спрегнатите запченици 2 и 3. Тие почнуваат да се вртат во насоките означени со стрелки при што ја носат течноста , во меѓузабјата, кон излезниот вод Т. Запченикот 3 вртејќи се го завртува и работното вратило 5 кое излегува надвор од моторот и со неговото вртење може да се изправи механичка работа.
Запчестите мотори работат со средни притисоци и со поголем број на вртежи бидејќи при мал број на вртежи имаат големи загуби. Тие се едноставни по конструкција со мали димензии и мала маса, и имаат голем вртежен момент и добар степен на искористување.

## Slide 49
КЛИПНИ ХИДРАУЛИЧНИ МОТОРИ
Принципиелната шема им е иста како и кај клипните аксијални и клипните радијални пумпи. Имаат релативно мали волуменски загуби на работна течност и можат да се користат во подрачја со 50 до 3000 [vr/min], па и повеќе.
На многу машини, особено на тракторите и градежните машини се користат високомоментни радијални клипни хидраулични мотори кои работат со мал број на вртежи. Често се користат мотори со профилиран статорски прстен со кој се постигнува висок торзионен момент.

## Slide 52
РАБОТНИ ЦИЛИНДРИ (ХИДРОЦИЛИНДРИ)
Работен цилиндер претставува хидрауличен мотор со праволиниско движење на работниот орган (клип или плунжер) во однос на телото на цилиндерот.
Во практиката се користат цилиндри од разни типови и со различен начин на нивно вклучување во хидрауличниот систем.
Се разликуваат следните видови на цилиндри:
- со еднострано дејство
- со двострано дејство
- со еднострана клипница
- со двострана клипница
- телескопски цилиндри
- специјални работни цилиндри (осцилаторен хидромотор).

## Slide 63
ФИЛТРИ
Филтри, или пречистувачи, се компоненти во кои работната течност се пречистува од нечистотијата. Нечистотијата на работната течност се состои од честички на прав, метални честички, гуми, продукти од оксидацијата на маслото и сл. Со филтрирање се продолжува векот на траење на компонентите, а со тоа и на целиот систем. Се смета дека 80% од оштетувањата и неисправностите во системот се последица на нечистотијата. Затоа, во секој систем се потребни филтри.
Според местото на вградување постојат:
- шмукувачки филтри
- потисни филтри
- повратни филтри.

## Slide 64
Шмукувачките филтри се поставуваат на шмукувачкиот вод на пумпата и обично тоа се груби филтри со сито. Нивната задача е да ја заштитат пумпата од механички нечистотии.
Потисните филтри се поставуваат на потисниот вод на пумпата, а нивното тело се наоѓа под работниот резервоар. Филтрирањето во зоната на висок притисок бара филтрирачки елементи доволно отпорни да не се оштетуваат поради високиот притисок и затоа се поскапи. Се користат, главно за заштита на некои чувствителни компоненти кои бараат висок степен на чистотија (на пр. серворазводници).
Повратните филтри најчесто се употребуваат во хидрауличните системи. Филтерот се состои од филтерски елементи за грубо и фино филтрирање и преливен вентил. Филтерските елементи за грубо филтрирање се изработуваат од хартија, специјални ткаенини, синтетички влакна и др.
На сл. 1.52 прикажан е повратен филтер кој е составен од следните елементи:

## Slide 66
Работната течност влегува во телото на филтерот 2 низ отворот означен со стрелка, го исполнува филтерскиот сад 4 и поминува низ филтерскиот елемент 5. Филтерскиот елемент 5 има форма на шуплив валјак и е направен од порозен материјал кој ја задржува нечистотијата. Стрелките го покажуваат текот на струењето на течноста. Пречистената течност излегува од филтерот низ отвор означен со стрелка. Капакот 3 се вади кога филтерот треба да се чисти и кога треба да се замени филтерскиот елемент 5. Прирабницата 1 служи за прицврстување на филтерот.

## Slide 67
Методи на филтрација
За издвојување на тврдите честици на нечистотијата од работната течност се користат механички и енергетски методи.
Со механичките методи пречистувањето се остварува со примена на разни порозни филтерски елементи, а кај енергетските методи се користат енергетски полиња – магнетно, електрично, гравитационо, центрифугално и сл.
Филтрите кои користат енергетски полиња имаат релативно мали загуби, со нив се постигнува висока финост на филтрација со мал отпор и дозволуваат работа при високи температури.
Во машинската практика, првенствено се користат филтри со порозни филтерски елементи. Како дополнителни елементи, во некои случаи се користат и магнетни филтри со кои при филтрирањето се издвојуваат металните честички. Во многу машини се користат и уреди за центрифугално пречистување.

## Slide 68
Типови порозни филтри и филтрациони материјали
Според обликот на филтрационите материјали, филтрите можат да се поделат во две основни групи:
- филтри кај кои честичките од нечистотија се задржуваат на поправината на филтрациониот материјал;
- филтри кај кои честичките од нечистотија се задржуваат во порите на материјалот кои се наоѓаат на поголема или помала длабочина од поправината.
Филтрите од првата група се викаат површински, а од втората група се викаат длабочински.
За филтерските елементи како материјали се користат најразлични метали во форма на сита, пакети од тенки метални плочи и елементи од порозни материјали, како и разни ткаенини. Во филтрите за фино пречистување најмногу се користи филтерска хартија и филтрирачка ткаенина (свила, батист, најлон и сл.).

## Slide 69
Начини на филтрација
Се користат два начини на филтрација:
- филтрација на целата течна струја
- филтрација на дел од течната струја.
Првиот начин се вика редно, а вториот начин се вика паралелно вклучување на филтерот во системот.
Шемата на редното вклучување на филтерот обезбедува филтрација на целокупното количество на работна течност во системот.
Филтрацијата на дел од течната струја, најчесто се користи таму каде што не е потребно големо пречистување на работната течност која влегува во определени хидрокомпоненти.

## Slide 70
РЕЗЕРВОАРИ
Резервоарите како компоненти на системот имаат повеќекратна намена.
Резервоарите служат за складирање, загревање, ладење, таложење на нечистотиите и ослободување на воздухот и пареата на работната течност.
Во резервоарот, најчесто се сместени филтри, ладилници или грејачи. Често и пумпата е сместена во резервоарот, а разводниците и вентилите на него.
Не треба да се дозволи работната течност при влезот во резервоарот да предизвика вртложење и да се појави пена. За таа цел доводната цевка (повратниот вод) се поставува под нивото на работната течност во резервоарот.
Конструкцијата на резервоарот и неговата положба треба да овозможат лесна контрола на нивото на работната течност и негово поедноставно полнење.
На горниот дел резервоарот треба да има отвор за испуштање на воздухот и пареата 5, снабден со воздушен филтер кој го спречува навлегувањето на честички на нечистотија и влага во резервоарот (сл. 1.53). Составни делови на резервоарот се:

## Slide 72
Отворот за полнење на резервоарот треба да е затворен со капак со заптивка. Отворите со чепови за испуштање треба да се постават на такви места во резервоарот така да резервоарот може сосема да се испразни при замена на маслото. За да се овозможи чистење и перење на резервоарот треба на секоја негова бочна страна да се остават отвори херметички затворени со капаци.
Резервоарот треба да има лесно воочлив покажувач на нивото на работната течност со ознаки за нормално, минимално и максимално ниво. Минималното ниво на течноста треба да се наоѓа повеќе од 5 см над шмукувачката цевка.
За да се олесни издвојувањето на воздухот од маслото, потребно е да се оддалечи шмукувачката 3 од повратната цевка 1 што повеќе. Се препорачува овие цевки да се одвојат со прегради 4.
Внатрешните површини на резервоарот треба да се мазни и заварените рабови да се чисти.

## Slide 73
Во ѕидот на резервоарот се завртува магнетен чеп кој ги собира металните честички од маслото. Резервоарот мора да биде доволно голем за да може да обезбеди температурата на работната течност да не ја помине дозволената вредност. Големината на резервоарот зависи од протокот на пумпата, местото на вградување и работните услови.
За да се подобри пречистувањето на работната течност, волуменот на резервоарот, зависно од условите, треба да биде минимум 2 до 3 пати поголем од минутниот проток на пумпата, а кај системи кои работат со високи температури на работната течност и до 10 пати.

## Slide 74
Обликот и начинот на поставување на резервоарите, исто така, влијае на работните услови на хидрауличниот систем.
Високиот резервоар со мала основа подобро испушта топлина отколку малиот резервоар со поголема основа. Резервоарот се поставува на долниот дел од системот како би се овозможила подобра размена на топлината со околината.
Внатрешната поправина на резервоарот треба да се заштити, т.е. да е отпорна на удар и на работната течност и да поднесува повисока температура.
Резервоарот се полни со течност околу 85% од вкупниот волумен, а 15% се остава празен поради издвојување на воздухот и пареата на течноста.
Во авионската индустрија се користат херметички затворени резервоари во кои работната течност е одделена со клип или мембрана од воздухот под притисок кој создава натпритисок во резервоарот.
На сл. 1.54 претставени се две изведби на затворени резервоари:

## Slide 76
а) Резервоарот со клип и пружина работи така што низ каналот С се полни просторот зад клипот, со компримиран воздух или инертен гас со мал притисок. Силата на пружината и компримираниот воздух дејствуваат врз задната страна на клипот и предизвикуваат натпритисок во работната течност кој треба секогаш да биде помал од работниот притисок во хидрауличниот систем. Натпритисокот овозможува континуирано и целосно обезбедување на пумпата Р со работна течност.
б) Кај резервоарот со клип натпритисокот во резервоарот се постигнува со помош на работниот притисок од хидрауличниот систем. Работната течност, преку повратниот вод 1 дејствува врз челната поправина на лостот 2, а силата на притисокот преку клипот 3 се пренесува на работната течност во резервоарот. Така во резервоарот секогаш владее натпритисок кој овозможува работната течност да се истиснува кон пумпата Р. Големината на натпритисокот во резервоарот е помал од работниот притисок што го создава пумпата Р во хидрауличниот систем.

## Slide 77
ХИДРАУЛИЧНИ АКУМУЛАТОРИ
Хидрауличните акумулатори се уреди кои овозможуваат акумулирање на потенцијалната енергија на работната течност. Во нив се акумулира работна течност под притисок во време кога потрошувачите во системот не ја користат во целост, а им се предава на потрошувачите кога тие ќе се вклучат со полн капацитет.
Примената на хидрауличните акумулатори е особено важна во системите кај кои е потребно да се развие, повремено, голем притисок кој значително го преминува средниот притисок на течноста во системот. Бидејќи работната течност, односно енергијата, акумулирана во акумулаторот може да му ја предаде на системот за многу кратко време, акумулаторот краткотрајно може да развие голема моќност. Освен тоа, акумулаторот служи како извор на енергија ако пумпата за кратко време престане да работи, како компензатор на загубите на работна течност поради течење низ процепите, а служи и за амортизација на хидрауличните удари. Исто така служи и за придушување на осцилациите на притисокот во хидрауличниот систем.

## Slide 81
Кај овие акумулатори гасот е одделен од работната течност со клип 3 со заптивни гумени прстени. Горниот дел на акумулаторот, преку гасниот вентил 5 се полни со гас под притисок 4. Кога работната течност 2 под притисок влегува во акумулаторот, клипот се поместува нагоре збивајќи го гасот, додека притисоците не се изедначат. Кога притисокот на работната течност во системот ќе опадне, поради поголема потрошувачка, акумулаторот враќа еден дел од работната течност во системот. Поради тоа притисокот во акумулаторот опаѓа и гасот го потиснува клипот надолу при што дел од течноста се враќа во системот.
Гасните клипни акумулатори се со едноставна конструкција, добри се за високи притисоци и високи температури и можат да акумулираат големо количество на енергија.
Недостатоци им се загубите поради триење, инерцијата на клипот и нецелосната херметичност.

## Slide 83
Кај овие акумулатори гасот и работната течност се одделени со мембрана од гума. Волуменот на мембраната се исполнува со гас под притисок преку вентилот за гас 5. Кога притисокот во системот ќе порасне, работната течност влегува низ отворот 2. Под притисокот на работната течност волуменот на мембраната со гасот се намалува, а притисокот на гасот се зголемува сè додека притисоците не се изедначат. Кога притисокот на работната течност во системот ќе опадне мембраната со гасот го зголемува својот волумен и враќа дел од работната течност во системот. Мембранските акумулатори почесто се користат во практиката.

## Slide 84
ЦЕВКОВОДИ И ПРИКЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
Цевководите се основни компоненти на секој хидрауличен систем, т.е. на нив отпаѓа 30% од вкупната маса на системот. Служат за поврзување на сите компоненти од системот и за пренесување на работната течност под притисок. Под цевководи се подразбираат крути метални цевки, свиткувачки цевни водови (еластични црева), подвижни врски на црева и сл.
Цевководите, според важноста, можат да се поделат на главни или магистрални, кои ги поврзуваат главните елементи од хидрауличниот систем и на помошни делови со кои се поврзуваат одделни елементи.

## Slide 85
Според функцијата цевководот може да биде:
- шмукувачки, кој е дел од магистралниот цевковод и го поврзува резервоарот со пумпата;
- потисен (напоен), со кој се пренесува течноста од пумпата до извршните елементи;
- повратен, со кој се враќа употребената течност од извршните елементи назад во резервоарот.
Изборот и димензиите на цевководот зависат од: големината на протокот, брзината на струење, големината на работниот притисок, должината на цевководот и др.
Со приклучните елементи се поврзуваат цевките меѓусебно и цевките со хидрауличните компоненти (пумпи, хидромотори, вентили и сл.).

## Slide 87
Свиткувачки цевни водови
Овие водови се користат кога е потребно да се постави цевковод меѓу подвижни делови на машини или уреди.
Се разликуваат гумени и метални свиткувачки водови. Во првата група спаѓаат и свиткувачките свиткувачки водови од гумирана ткаенина.